## Slide 1
TALLER DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EN AUTOMATIZACIÓN I
Propuestas de Proyecto: Agricultura de Precisión para Plántulas de Tomate
Tres proyectos integradores vinculados con las asignaturas de 1°, 2° y 3° semestre
01
Riego automático
de precisión
02
Monitoreo IoT de
humedad y temperatura
03
Sensor óptico de
humedad por reflexión IR
Facultad de Ingeniería · Universidad Autónoma de Querétaro
Dr. J. Luis González Córdoba

## Slide 2
1
PROYECTO 1 · RIEGO DE PRECISIÓN
Sistema de Riego Automático de Precisión para Plántulas de Tomate
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
Dosificación controlada de 20 a 50 mL de agua por plántula, aplicada alrededor del tallo, cada 3 o 4 días.
Banco de pruebas: matriz de 30 plántulas dispuestas en 6 filas × 5 columnas.
Programable en cantidad de agua y tiempo de aplicación, con riego selectivo (una, varias o todas las plántulas) o simultáneo.
ALCANCE SUGERIDO
Accionamiento por electroválvulas o bomba peristáltica, calibradas en mL por segundo de apertura.
Enclavamientos de seguridad ante fuga, obstrucción o falla del actuador (volumen máximo por ciclo).
Bitácora digital de cada riego aplicado, para trazabilidad y repetibilidad del experimento.
ENTREGABLES
Prototipo funcional del banco de riego para 30 plántulas
GUI para configurar volumen, tiempo y plántulas a regar
Manual de operación y reporte de calibración
VINCULACIÓN CURRICULAR
Semestres 1° a 3° · Ingeniería en Automatización
1°
Semestre 1
Programación
lógica de control y secuencias de riego
Diseño Asistido por Computadora
modelado del bastidor para las 30 plántulas
2°
Semestre 2
Circuitos Eléctricos I
accionamiento de electroválvulas / bomba
Metodología de la Programación
estructuración modular del firmware y la GUI
3°
Semestre 3 (actual)
Programación Avanzada
desarrollo de la interfaz gráfica (GUI)
Sist. Digitales c/ Lóg. Reconfig. I
temporización y control digital
+ Ética y Ejercicio Profesional (trabajo colaborativo)
Taller de Desarrollo de Tecnologías en Automatización I · 3er semestre · Ingeniería en Automatización, FI-UAQ
1 / 3

## Slide 3
2
PROYECTO 2 · MONITOREO IoT
Sistema de Monitoreo de Humedad y Temperatura con Dashboard
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
Medición individual de humedad y temperatura en cada una de las 30 plántulas del banco de pruebas.
Registro de datos en archivo local o, preferentemente, en la nube.
Visualización mediante dashboard accesible desde computadora y/o dispositivo móvil.
Frecuencia de muestreo de 555 µHz.
ALCANCE SUGERIDO
Multiplexado de sensores para escalar de 1 a 30 puntos sin saturar el microcontrolador.
Registro con marca de tiempo (timestamp) y respaldo local ante pérdida de conexión a la nube.
Alertas visuales en el dashboard cuando humedad o temperatura salgan del rango óptimo del cultivo.
ENTREGABLES
Red de sensores instalada en el banco de 30 plántulas
Base de datos / registro histórico local o en la nube
Dashboard web/móvil con vista en tiempo real e histórico
VINCULACIÓN CURRICULAR
Semestres 1° a 3° · Ingeniería en Automatización
1°
Semestre 1
Programación
adquisición y lectura de sensores
Probabilidad y Estadística
análisis y filtrado de datos
2°
Semestre 2
Circuitos Eléctricos I
acondicionamiento de señales analógicas
Metrología
calibración y trazabilidad de mediciones
3°
Semestre 3 (actual)
Programación Avanzada
backend y dashboard de visualización
Sist. Digitales c/ Lóg. Reconfig. I
muestreo y conversión digital
+ Circuitos Eléctricos II (acondicionamiento multicanal)
Taller de Desarrollo de Tecnologías en Automatización I · 3er semestre · Ingeniería en Automatización, FI-UAQ
2 / 3

## Slide 4
3
PROYECTO 3 · SENSÓRICA ÓPTICA
Caracterización de Sensor Óptico de Humedad por Reflexión IR
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
Diseño, síntesis y caracterización de un sensor óptico de humedad basado en la reflexión de un haz infrarrojo (IR) sobre el sustrato.
Generación de niveles de humedad de referencia (patrones) para la caracterización del sensor.
Medición de la intensidad de reflexión del haz IR en función del nivel de humedad de la tierra.
ALCANCE SUGERIDO
Validación cruzada contra un sensor de humedad de referencia (resistivo o capacitivo).
Análisis estadístico de repetibilidad y error, con varias mediciones por nivel de humedad.
Documentación tipo hoja de datos (rango, resolución, precisión) del sensor desarrollado.
ENTREGABLES
Prototipo del sensor óptico emisor–receptor IR
Curva de calibración reflexión vs. humedad y su modelo de ajuste
Reporte de caracterización (metodología, datos, incertidumbre)
VINCULACIÓN CURRICULAR
Semestres 1° a 3° · Ingeniería en Automatización
1°
Semestre 1
Física
principios de reflexión y radiación IR
Probabilidad y Estadística
ajuste y análisis de curvas de calibración
2°
Semestre 2
Circuitos Eléctricos I
circuito emisor-receptor IR y fotodetector
Metrología
procedimiento y trazabilidad de caracterización
3°
Semestre 3 (actual)
Métodos Numéricos
regresión no lineal reflexión-humedad
Circuitos Eléctricos II
etapa analógica del fotodetector
+ Programación Avanzada (adquisición y graficado de datos)
Taller de Desarrollo de Tecnologías en Automatización I · 3er semestre · Ingeniería en Automatización, FI-UAQ
3 / 3

## Slide 5
CONTACTO
Dr. J. Luis González Córdoba
Profesor Investigador · Facultad de Ingeniería, UAQ
jose.gonzalez.cordoba@uaq.edu.mx
Gracias por su atención.
Taller de Desarrollo de Tecnologías en Automatización I · 3er semestre · Ingeniería en Automatización, FI-UAQ